Débitmètres électromagnétiques SM - maintenant pour le goutte-à-goutte !

Les appareils SM4 de la gamme SM, déjà très reconnue, se distinguent par une haute précision, dynamique de mesure et répétabilité. Ils sont appropriés pour des fluides conducteurs à partir de 20 µS/cm et ont une fonction intégrée totalisateur. De plus, l'affichage LED alphanumérique à 4 digits est bien lisible.

Ces nouveaux débitmètres électromagnétiques SM4 fonctionnent selon le principe d'induction de Faraday. Le liquide conducteur dans le circuit est soumis à un champ magnétique et crée une tension qui est proportionnelle à la vitesse ou au débit. Cette tension est détectée via des électrodes et directement traitée dans le capteur. Outre la mesure précise de débits de 0,3 à 150 l/h, les appareils mesurent la température du fluide de -20 à 80°C. De plus, un piquage supplémentaire n'est plus nécessaire grâce à la surveillance de température intégrée.

Grâce aux matériaux homologués, au boîtier compact et robuste, à l’indice de protection élevé, ces capteurs conviennent à une multitude de fluides.

Via la technologie IO-Link, les valeurs process sont disponibles de manière numérique.  Des pertes de conversion lors de la transmission des valeurs mesurées font partie du passé. La sauvegarde de tous les paramètres capteurs ne permet pas seulement un remplacement facile de l'appareil mais aussi une configuration et un paramétrage à distance rapides et faciles. Avec la nouvelle fonctionnalité IO-Link l'utilisateur est prêt pour l'Industrie 4.0.

Contact clients :	Contact presse :

ifm electronic	ifm electronic

Tél. : 09 70 15 30 01 	Florence Coquet (chargée de

Fax : 08 20 22 22 04 	Communication)

e-mail : info.fr@ifm-electronic.com 	Savoie Technolac – BP 70226

73374 Le Bourget-du-Lac cedex

e-mail : florence.coquet@ifm.com